## Slide 1
校园WiFi体验保障 与LLM运维助手
参考 Juniper Mist AI / Marvis AI · 基于 UJIIndoorLoc · FDE 场景4
徐晟翔 2024104009

## Slide 2
1. Juniper Mist / Marvis AI 方案抽象
HPE Juniper Networking 的 AI-Native 无线网络智能运维
• 公司定位: AI-Native Networking，面向企业园区、校园、医院等高密WiFi场景
• 核心能力:
- 持续识别弱覆盖、漫游异常、认证失败、容量拥塞
- 自然语言问答 (Marvis AI Virtual Network Assistant)
- 自动化根因分析和修复建议
• 可抽象的系统能力:
- RSSI/连接质量 → 弱覆盖检测 → 楼层热力图 → LLM 排障助手
- 把终端体验、AP指标、事件日志转化为可诊断的网络体验闭环

## Slide 3
2. 校园WiFi体验保障问题
用户角色、异常类型和业务价值
👨‍💻 网络中心老师
全局覆盖监控 弱覆盖告警处理
🔧 现场运维人员
AP故障定位 现场排查指引
👩‍🎓 学生用户
信号质量查看 卡顿原因反馈
🏢 楼宇管理员
楼栋覆盖评分 设备状态上报
• 异常类型: 弱信号覆盖 | AP离线 | 信道干扰 | 容量拥塞 | 漫游异常
• 业务价值: 减少网络故障排查时间 60% | 提升用户满意度 | 数据驱动运维决策

## Slide 4
3. UJIIndoorLoc 数据集说明
公开 Wi-Fi 指纹数据集 · RSSI / 楼栋 / 楼层 / 坐标
字段 | 含义 | 示例值
WAP001 ~ WAP520 | 520个AP的RSSI信号强度 (dBm) | -65, 100(无信号)
BUILDINGID | 楼栋编号 | 0, 1, 2
FLOOR | 楼层编号 | 0, 1, 2, 3
LONGITUDE | 经度 | -7541.26 (UTM)
LATITUDE | 纬度 | 4864920.77 (UTM)
SPACEID / RELATIVEPOSITION | 空间ID / 相对位置 | 106 / 2 (室内)
TIMESTAMP | 采集时间戳 (Unix) | 1371713733
• 总数据量: 19,937 采样点 × 529 列 • 数据来源: https://archive.ics.uci.edu/dataset/310/ujiindoorloc

## Slide 5
4. 弱信号检测规则与实验结果
阈值法 + 规则引擎 → 378个弱覆盖告警
等级 | 条件 | 颜色 | 数量 | 占比
Good (优秀) | max_rssi >= -65 dBm | 🟢 | 15,622 | 78.4%
Medium (中等) | -85 <= max_rssi < -65 | 🟡 | 3,945 | 19.8%
Poor (差) | max_rssi < -85 dBm | 🔴 | 294 | 1.5%
None (无信号) | 无可检测信号 | ⚪ | 76 | 0.4%
异常检测规则:
1. max_rssi < -85 dBm → 弱信号告警
2. visible_ap_count < 3 → AP 离线/故障告警
3. 同时满足 → 高风险"
4. 结果: 378个弱覆盖告警点 (1.9%) · 最差楼层: Building 1 Floor 3 (21.2%弱覆盖)

## Slide 6
5. LLM Prompt 设计与诊断输出
RSSI 证据 + 空间上下文 + 知识库 → 结构化诊断 JSON
诊断字段 | 说明 | 示例输出
affected_area | 受影响区域 | Building 1, Floor 3
risk_level | 风险等级 | high
possible_cause | 最可能原因 | AP 离线或故障（可见AP数异常少）
evidence | RSSI 证据 | max_rssi=-89dBm, visible_ap_count=2
next_steps | 排查步骤 | 检查AP在线状态→PoE供电→现场确认
user_message | 面向用户说明 | 您所在区域WiFi暂时不可用，请前往邻近区域
uncertainty | 不确定性 | 缺少AP在线状态和实时流量数据
WiFi 排障知识库: AP功率配置 | 物理遮挡 | 信道干扰 | AP离线/故障 | 用户密度 | 漫游问题 | 终端差异

## Slide 7
6. 前端 Demo 与复现步骤
Streamlit + Plotly 交互式可视化
前端功能:
• 楼栋/楼层下拉筛选 · WiFi质量热力图 (good/medium/poor 颜色标识)
• 弱覆盖告警表格 · AI 诊断卡片 (风险等级/原因/排查步骤/用户说明)
• 诊断摘要报告 · JSON 下载导出
复现步骤:
1. pip install pandas numpy plotly streamlit
2. python data_processor.py (数据加载 → 质量评估 → 异常检测)
3. streamlit run app.py
4. 浏览器打开 http://localhost:8501
项目已开源 GitHub: https://github.com/xxx/wifi-llm-ops
技术栈: Python | pandas | Plotly | Streamlit | OpenAI API (可选模拟模式)

## Slide 8
7. 局限与企业化改进方向
从原型到生产的路径
⚠️ 当前局限
• 仅使用 RSSI 指纹数据，缺少 AP 实时状态
• 缺少用户吞吐量/丢包率等体验指标
• 知识库覆盖场景有限
• 未接入真实校园网络系统
🚀 改进方向
• 接入 SNMP/gNMI 采集 AP 在线状态/流量
• 集成 RADIUS/DHCP 日志分析认证问题
• 丰富知识库场景 (IPv6/物联网/VR/AR)
• 引入 RAG + 历史工单向量库优化诊断
• 对接校园一网通办 / 企业微信告警
📚 参考来源
• HPE Marvis AI
https://www.hpe.com/us/en/marvis-ai.html
• Juniper Mist AI
https://www.juniper.net/us/en/products/mist-ai.html
• UJIIndoorLoc Dataset
https://archive.ics.uci.edu/dataset/310/ujiindoorloc
🙏 致谢
感谢 FDE 培训导师和团队成员
本项目仅供教学使用